| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Светильники люминесцентные потолочные ЛПО 11-2х36-021 УХЛ 4,2 IP20 ЭПРА, ЛПО 11-2х36-321 УХЛ 4,2 IP20 ЭПРА НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Светильник с трубчатыми люминесцентными лампами, предназначен для освещения общественных помещений. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ТУ 3461-021-03965956-2015. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP20. |
| Может комплектоваться как электромагнитными, так и электронными пускорегулирующими аппаратами. |
| Преимущества: |
| - Современный дизайн; - Экструдированный рассеиватель (из светостабилизированного полистирола) изготовлен на экструзионной линии пр-ва Австрии; - В электрической цепи светильника установлен конденсатор от радиопомех; - Дополнительные ребра жесткости корпуса. |
| Технические данные и характеристики |
| Номинальное напряжение (В) / Частота (Вт) | 220/50 |
| КПД, не менее, % | 65 |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Габаритные размеры (мм.) LхВхН | 1238х155х60 |
| Установочный размер (мм) L | 450 |
| Масса (кг) | 1,2 |
| Упаковка (шт) | 2 |
| Вес упаковки (кг) | 2,7 |
| Объем упаковки (м3) | 0,012 |