| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 «Азов» (двухламповый) Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - лечебные и детские учреждения, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов и другие общественные и складские помещения. Облучатель, комбинированный с двумя бактерицидными лампами: одна- открытая, вторая- защищена специальным экраном. Нижние слои воздуха при работе экранированных ламп обеззараживаются за счет конвекции. Облучатель подключается ко внутренней проводке помещения. |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; |
| - Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. |
| Технические данные и характеристики |
| ПАРАМЕТРЫ * | 1 режим | 2 режим | 3 режим |
| Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 | 0,65 | 0,6 | 1,25 |
| Количество бактерицидных ламп | 2 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч | 9000 |
| - номинальная мощность лампы, Вт | 30 |
| - бактерицидный поток, Ф, Вт | 11,2 |
| Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями |
| Стартер фирмы Philips или аналог, В | S10 (220) |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,48 | 0,48 | 0,63 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 65 | 65 | 130 |
| Номинальное напряжение, В | 220±22 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Срок службы облучателя, лет | 5 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Габаритные размеры, не более, мм: длина х ширина х высота | 942х54х162 |
| Масса, не более, кг | 2,4 |
| * Примечание. Облучатель ОБН-150 «Азов» имеет 3 режима работы: 1 режим – работает открытая лампа, 2 режим – работает экранированная лампа, 3 режим - работают открытая и экранированная лампы. |
| Упаковка (шт) | 2 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 950х185х122 |
| Вес упаковки (кг) | 4,8 |
| Объем упаковки (м3) | 0,022 |