| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Облучатель бактерицидный передвижной ОБПе-450 «Азов» (6 ламповый) Облучатель бактерицидный передвижной ОБПе-450 (шестиламповый) предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Благодаря своей конструкции и легкости перемещения, рекомендуются для поочередной дезинфекции нескольких помещений или для использования в помещениях большой площади, без присутствия людей. Облучатель отличает простота конструкции и привлекательный дизайн. Пять поворотных колес в основании облучателя позволяют легко перемещать его в помещениях. Легкосъемные крышки корпуса обеспечивают простой доступ к электрическим компонентам облучателя, позволяя быстро осуществлять его техническое обслуживание. Область применения – лечебные и детские учреждения (поликлиники, роддома, санатории и др.), а также, при необходимости, промышленные, административные, общественные и складские помещения. |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; - Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. |
| Технические данные и характеристики |
| Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 | 4,0 |
| Количество бактерицидных ламп | 6 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) фирмы Philips, - срок службы, ч - номинальная мощность лампы, Вт - бактерицидный поток лампы, Ф бк, ВТ Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 9000 6х30 11,2 |
| Стартер фирмы Philips или аналог, В | S10 (220) |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, К | 0,9 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 390 |
| Номинальное напряжение, В | 220±22 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Cрок службы облучателя, лет | 5 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Габаритные размеры, не более, мм: Ø пятилучия / высота облучателя | Ø700 / 1130 |
| Масса облучателя в собранном виде, не более, кг | 11 |
| Упаковка 2 места |
| Место 1/2 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 1050х198х232 |
| Вес упаковки (кг) | 8,4 |
| Объем упаковки (м3) | 0,048 |
| Место 2/2 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 608х604х108 |
| Вес упаковки (кг) | 2,5 |
| Объем упаковки (м3) | 0,04 |