| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ОБРПе-2х30 «Азов» (2 ламповый) Облучатель - рециркулятор бактерицидный передвижной предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных, педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, производственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и т.д.), животноводческих, птицефабрик, жилых и других помещений в присутствии людей и животных. Принцип работы облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе протекания его через полость облучателя. Область применения - лечебные и детские учреждения (поликлиники, роддома, санатории и др.), а также при необходимости, промышленные, административные, общественные и складские помещения. |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; - Покрытие порошковой эмалью повышает устойчивость; - Высокая производительность (до 100 м3/ч +/- 10%); - Оптимальное соотношение «цена-качество». |
| Технические данные и характеристики |
| Количество бактерицидных ламп | 2 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-15W (UV-C) или TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч - номинальная мощность лампы, Вт - бактерицидный поток лампы, Ф бк, ВТ Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 9000 2х30 11,2 |
| Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% (для золотистого стафилококка, (м/час) | 90 |
| Потребляемая мощность, не более (ВА) | 130 |
| Номинальное напряжение, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Стартер фирмы Philips или аналог, (В) | S10 (220) |
| Время выхода в рабочий режим, мин., не более | 1 |
| Уровень шума, Дб, не более | 40 |
| Время не прерывной работы, час | 8 |
| Срок эксплуатации облучателя, (лет) | 5 |
| Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267.0-92 | класс 1, тип В |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Диаметр основания, мм | 700 |
| Высота рециркулятора, мм | 1320 |
| Длина сетевого шнура, мм, не менее | 1600 |
| Вес, не более, кг: | 9,5 |
| Упаковка 2 места |
| Место 1/2 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 1250х195х200 |
| Вес упаковки (кг) | 7,3 |
| Объем упаковки (м3) | 0,049 |
| Место 2/2 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 608х604х108 |
| Вес упаковки (кг) | 2,5 |
| Объем упаковки (м3) | 0,04 |