| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Светильник-облучатель СББ-2х11 «Элид» общего назначения (настольный рециркулятор) НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Светильники-облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - светильники бактерицидные серии СББ имеют сертификат соответствия ТС, могут использоваться в быту, в пищевой промышленности, птицеводстве, животноводстве и т.п. СББ-2х11 оснащается двумя закрытыми бактерицидными лампами. Конструкция светильника-облучателя обеспечивает защиту присутствующих в помещении людей от коротковолнового ультрафиолетового излучения. |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; |
| - Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость; |
| Технические данные и характеристики |
| Количество бактерицидных ламп | 2 |
| Производительность, м3/час | 40 |
| Максимальный уровень шума, дБА, не более | 22 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная OSRAM PURITEC HNS S 11 W -срок службы, Час. -номинальная мощность лампы, Вт Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 9000 11 |
| Стартер фирмы Philips или аналог, (В) | S2 (127) |
| Коэффициент полезного действия, (КПД) | 0,63 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Срок службы светильника, лет, не более | 5 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 390 125 110 |
| Масса, кг, не более | 2,5 |