| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Светильник-облучатель СББ-75 «Элид» общего назначения (настенный) Светильники-облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - светильники бактерицидные серии СББ имеют сертификат соответствия ТС, могут использоваться в быту, в пищевой промышленности, птицеводстве, животноводстве, салоново красоты и т.д.» СББ-75 оснащается двумя открытыми бактерицидными лампами. Не применять в присутствии людей! |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; |
| - Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. |
| Технические данные и характеристики |
| Параметры | СББ-75 | СББ-75-01 (со шнуром) |
| Облученность на расстоянии 1 м, Вт/м2, не менее | 0,6 |
| Количество бактерицидных ламп | 1 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч - номинальная мощность лампы, Вт Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 9000 1х30 |
| Стартер фирмы Philips или аналог, (В) | S10 (220) |
| Коэффициент полезного действия, (КПД) | 0,63 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 65 |
| Номинальное напряжение, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Срок службы светильника, лет, не более | 5 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 942 54 120 | 942 54 120 |
| Масса, кг, не более | 1,75 | 2,0 |