| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Светильник светодиодный серии "Азов" тип СДС 25-4х36 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Потолочный / настенный / встроенный светильник предназначен для общего освещения офисных, торговых, а также жилых и производственных помещений. Данный светильник можно применять при монтаже подвесных потолков типа «Армстронг». Светодиодные светильники незаменимы, если необходимы комфортное освещение, стабильность светового потока и бесшумная работа. |
| Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ТУ 3461-020-03966016-2013. |
| Светодиодные светильники серии "Азов", производства ООО "Элид" ИМЕЮТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. |
| Преимущества: |
| - Современный дизайн; - Экструдированный рассеиватель (из светостабилизированного полистирола) изготовлен на экструзионной линии пр-ва Австрии; - В электрической цепи светильника установлен конденсатор от радиопомех; - Дополнительные ребра жесткости корпуса. |
| Технические данные и характеристики |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 36 |
| Рабочий ток, мА | 350 |
| Рабочее напряжение, В | 20...85 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150 | УХЛ 4 |
| Световой поток, не менее, лм | 3800...4000 |
| Угол раскрытия луча | 1200 |
| Коэффициент пульсации, % | <1 |
| Светодиодная линейка UEM L14-520-0,35 | 4 линейки |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Эксплуатационный срок, часов | 50 000 |
| Степень защиты (IP), ГОСТ 14254 | IP20 |
| Горизонтальная освещенность, Лк | 980/1м |
| Габаритные размеры, мм, не более | 595х595х45 |
| Масса, кг, не более | 4,5 |