| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Светильник светодиодный СДСТ-21 (ЛСП) НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Светильник с трубчатыми светодиодными лампами, предназначен для освещения общественных помещений. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ТУ 3461-021-03965956-2015. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP20. Светильник соответствует степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 в зависимости от конструктивного исполнения. Может комплектоваться прозрачным рассеивателем. |
| Преимущества: |
| - Современный дизайн; - Экструдированный рассеиватель (из светостабилизированного полистирола) изготовлен на экструзионной линии пр-ва Австрии; - В электрической цепи светильника установлен конденсатор от радиопомех; - Дополнительные ребра жесткости корпуса. |
| Технические данные и характеристики |
| Номинальное напряжение (В) / Частота (Вт) | 220/50 |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 150 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Габаритные размеры (мм.) LхВхН | 1291х173х90 |
| Установочный размер (мм) L | 600 |
| Масса (кг) | 4,0 |
| Упаковка (шт) | 2 |
| Вес упаковки (кг) | 9,65 |
| Объем упаковки (м3) | 0,048 |
| Характеристики применяемых ламп (цоколь G13) |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 16 |
| Световой поток, (лм) | 1540 |
| Габаритные размеры (мм.) | 1200х26 |