| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Светильник люминесцентный ЛПО 11-2х8-021 УХЛ 4,2 IP20 ЭПРА (Информационный) НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Светильник с трубчатыми люминесцентными лампами Т5, предназначен для оповещения и предупреждения людей. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ТУ 3461-021-03965956-2015. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP20. |
| При выключенном светильнике надпись не видна и не вводит в заблуждение. При включенном светильнике надпись видно отчетливо. |
| Информационный светильник выпускается с надписью: «НЕ ВХОДИТЬ! ОПАСНО! ИДЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ», «НЕ ВХОДИТЬ», «ВХОДИТЬ», «ВЫХОД», «ВХОД», «НЕ ВХОДИТЬ РАБОТАЕТ ЛАЗЕР», «НЕ ВХОДИТЬ ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ» ... ... или надпись по желанию заказчика! |
| Технические данные и характеристики |
| Номинальное напряжение (В) / Частота (Вт) | 220/50 |
| КПД, не менее, % | 65 |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Габаритные размеры (мм) LхВхН | 335х155х60 |
| Установочный размер (мм) L | 100 |
| Масса (кг) | 0,98 |
| Упаковка (шт) | 1 |
| Вес упаковки (кг) | 1,1 |
| Объем упаковки (м3) | 0,003 |