| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 «Азов», ОБН-75 «Азов» (со шнуром) Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - лечебные и детские учреждения, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, а также другие общественные и складские помещения. Облучатель с одной бактерицидной лампой, защищенной специальным экраном. |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; - Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. |
| Технические данные и характеристики |
| Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 | 0,6 |
| Количество бактерицидных ламп | 1 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч - номинальная мощность лампы, Вт - бактерицидный поток, Ф, Вт Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 9000 30 11,2 |
| Стартер фирмы Philips или аналог, В | S10 (220) |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,48 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 65 |
| Номинальное напряжение, В | 220±22 |
| Частота, Гц | 50±0,4 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Срок службы облучателя, лет | 5 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Габаритные размеры, не более, (мм) длина х ширина х высота | 942х54х116 |
| Масса, не более, кг | 1,8 |
| Упаковка (шт) | 2 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH | 950х139х122 |
| Вес упаковки (кг) | 4,0 |
| Объем упаковки (м3) | 0,016 |