| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Облучатель бактерицидный ОБП-300 «Азов» (четырехламповый) Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - лечебные и детские учреждения, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, а также другие общественные и складские помещения. В облучатель устанавливаются четыре бактерицидные лампы, излучающие ультрафиолетовый свет с длиной волн 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии. |
| Нижние слои воздуха при работе экранированных ламп обеззараживаются за счет конвекции. При включении экранированных и открытых ламп осуществляется быстрое обеззараживание воздуха в помещении в отсутствии людей. |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; - Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. |
| Технические данные и характеристики |

| Параметры | 1 режим | 2 режим | 3 режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 | 1,3 | 1,2 | 2,5 |
| Количество бактерицидных ламп | 4 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч - номинальная мощность лампы, Вт - бактерицидный поток лампы, Ф бк, ВТ Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 9000 4 х 30 11,2 |
| Стартер фирмы Philips или аналог, В | S10 (220) |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,63 | 0,8 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 130 | 260 |
| Номинальное напряжение, В | 220 ± 22 |
| Частота, Гц | 50± 0,4 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Срок службы облучателя, лет | 5 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Габаритные размеры, не более, мм (ДхШхВ) | 942х110х162 |
| Габаритные размеры упаковки, мм (ДхШхВ) | 950х185х122 |
| Масса, не более, кг: | 4,8 |
| * Примечание. Облучатель имеет 3 режима работы: 1 режим - работают открытые лампы, 2 режим - работают экранированные лампы, 3 режим - работают открытые и экранированные лампы |