| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Облучатель бактерицидныйОБПер-70 «Elid-air» переносной Облучатель бактерицидный ОБПер-70 «Elid-air» – светильник бактерицидный общего назначения, бытовой, переносной, открытый, предназначенный для обеззараживания воздуха в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения – учреждения, жилые и нежилые помещения (для животноводства, овощехранилищ, зернохранилищ), промышленные и общественные здания. Обеззараживание воздуха в помещении должно проводиться без присутствия людей и животных. Всякое иное применение прибора является использованием его не по назначению. Облучатель бактерицидный ОБПер-70 «Elid-air» предназначен для процесса обеззараживания помещения только в отсутствии людей. Не применять в присутствии людей! |
| Преимущества: |
| - Улучшенный дизайн; |
| - Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. |
| Технические данные и характеристики |
| Облученность на расстоянии 1 м, Вт/м2, не менее | 0,6 |
| Количество бактерицидных ламп | 2 |
| Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips - срок службы, ч - номинальная мощность лампы, Вт Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | 9000 2х15 |
| Стартер фирмы Philips или аналог, (В) | S2 (127) |
| Коэффициент полезного действия, (КПД) | 0,63 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Срок службы светильника, лет, не более | 5 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 220 226 542 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |